WINKELFUNKTIONEN

sin α =       sin α =           G =                                       H =

cos α =     cos α =           A =                                         H =

tan α =   tan α  =              G =                                           A =

Übungsbeispiele :

- In einem Blickwinkel von 24 Grad ist die Turmspitze 40 m entfernt!

Wie hoch ist der Turm?

- Ein Berg hat ein Höhe von 1400 m. Wie weit ist der Betrachter weg,

wenn er in einem Winkel von 19,5 Grad die Bergspitze sieht.

- Die Giebelhöhe eines Daches ist 2,9 m ( von der Decke bis zum First)

Wie lange müssen die Dachsparren, inkl. 1,5 m Überlänge, sein wenn

die  Dächer folgende Neigungen aufweisen:

- 17 Grad

- 20 Grad

- 35 Grad

- 45 Grad

- 60 Grad

- Die Sparren eines Daches haben eine Länge von 6,5 m inkl. 1,8 m Vordach. Die Dachgeschossbreite  beträgt 7, 4 m. Wie hoch müssen die Mittelsäulen am Dachboden sein, wenn das Dach eine Neigung von 18 Grad aufweisen soll?